Inclusion de la β-galactosidase de E. Coli en billes d'alginate et étude du comportement cinétique de ce système

L'alginate est un polyoside. En présence de cations divalents comme le calcium Ca2+, il forme un gel. Il est possible d'inclure des cellules, des enzymes dans le réseau tridimensionnel d'un gel d'alginate. L'inclusion d'enzymes dans des billes d'alginate exige généralement des enzymes coréticulées et des gels d'alginate concentrés (concentration > 3 à 4 % m/v) pour éviter les fuites. En effet, il ne faut pas que les enzymes inclues fuient hors du gel par simple phénomène de diffusion.

Soit un ensemble de billes d'alginates contenant une enzyme immobilisée E introduites dans un volume d'un tampon aqueux chargé en substrat S. Soit P le produit de réaction.

Le système présente deux phases :
- une phase aqueuse hors billes. Si cette phase est parfaitement homogénéisée, on peut définir [S] et [P] dans cette phase [S]h et [P]h.
- une phase billes d'alginate. On y trouve l'enzyme immobilisée. S diffuse dans l'alginate vers les enzymes E depuis la phase hors billes. P formé par la réaction diffuse depuis les billes vers la phase hors billes.

L’objectif est d’étudier le comportement cinétique d'un tel système. L'enzyme choisie est la ß-galactosidase d'Escherichia coli. Le substrat choisi est l’ONPG (2nitrophényl-ß-Dgalactoside). Le produit de réaction est l’ONP (2nitrophénol) qui absorbe fortement en milieu alcalin à 420 nm.
1. Réactifs
- Tampon de réaction : tampon Tris-Hcl 0,1 mol/L pH 7 + MgCl2 1 mmol/L + 2 mercaptoéthanol 1 mmol/L.
- acide alginique (Sigma A7003) à environ 3 % (m/v), dégazé, en tampon de réaction
- CaCl2 0,15 mol/L dans le tampon.
- Réactif d'arrêt Na2CO3 1 mol/L, EDTA 4 mmol/L.
- ONPG 5 mmol/L dans le tampon de réaction.
- Préparation de ß-galactosidase d'Escherichia coli (dilution au 1/50 dans le tampon de réaction d'une préparation de ß_galactosidase d'Escherichia coli à 1500 U/mL, dilution extemporanée, à 4°C).
2. Manipulations à réaliser
### 2.1 Préalable
La préparation de β-galactosidase d'Escherichia coli doit absolument être soigneusement conservée à 0-4°C et prélevée avec du matériel parfaitement propre.
### 2.2 Immobilisation de la ß-galactosidase d'Escherichia coli dans l'alginate et étude cinétique
- Peser un tube à centrifuger propre et sec (de diàmètre permettant un prélèvement ultérieur à la seringue de 5 mL ) (m1 g). Peser une seringue plastique de 5 mL (ms1)
- Introduire à la seringue 4,8 mL de préparation alginate dégazée dans le tube à centrifuger dégazé .
- Introduire 200 µL de préparation de ß-galactosidase sur l'alginate. Homogénéiser doucement à l'aide d'un petit agitateur plastique. Éviter le plus possible la formation de bulles d'air.
- Si il y a eu formation de bulles d'air, il y a lieu de centrifuger pour les chasser. A 1000g, 2 minutes, à 4°C.
- Peser le tube à centrifugé chargé de préparation « alginate-enzyme » (m2 g).
m2 – m1 donne alors la masse de préparation « alginate-enzyme » pour un volume de 5 mL (4,8 mL d'alginate + 0,2 mL d'enzyme).
- Charger la seringue à 3,5 mL environ de préparation « alginate-enzyme ». Peser immédiatement la seringue chargée (ms2). En déduire le volume exact de charge de la seringue. Toutes ces opérations devront avoir été réalisée en évitant le plus possible les séjours à température ambiante de l'enzyme.
- Un petit Becher contenant 50 à 100 mL de solution de CaCl2 dans le tampon aura été préalablement préparé. Cette solution est utilisée à la température de 0-4°C°.
- Fixer la seringue sur un support à une hauteur de 20 à 30 cm au dessus de la solution de CaCl2. Former (avec doigté) des gouttes du mélange alginate-enzyme et les laisser choir dans la solution de CaCl2 où elles prennent en gel. Si le mélange alginate-enzyme ne contient pas de bulles d'air emprisonnées, aucune bille ne doit flotter.
- Filtrer sur grille pour recueillir les billes et égoutter.
- Dans un Becher thermostaté à 30°C et pourvu d'une agitation magnétique, préparer un milieu réactionnel avec 40 mL de tampon de réaction préchauffé à 30°C. Introduire les billes égouttées, laisser la température s’équilibrer à 30°C. Au temps t = 0, introduire 20 mL de solution ONPG préalablement préchauffée à 30°C.
- A différents temps : 15s, 30s, 45s, 1min, 1,25min, 1,5min, 2min, 3min, 4min, 6min, 8min, 12 min, 15 min, prélever des fractions aliquotes de 0,400 mL et les introduire immédiatement dans des semi-microcuves pour photométrie contenant 0,3 mL de réactif d'arrêt. Homogénéiser immédiatement soigneusement.
- Mesurer les absorbances à 415 nm contre de l'eau distillée.
### 2.3 Mesure de la catc. de la préparation de β-galactosidase d'Escherichia coli
Déterminer la concentration en activité catalytique de la préparation de β-galactosidase d'Escherichia coli fournie à l'aide d'un mode opératoire convenable qui définira le standard – adapté aux besoins de cette séance de manipulations - de mesure des activités enzymatiques ß-galactosidase d'Escherichia coli.
3 Compte-rendu
- Tracer la courbe absorbance = f(temps) obtenue. Analyser les résultats (montrer qu'on peut mettre en évidence un état préstationnaire et un état quasi-stationnaire).
- Donner le mode opératoire établi pour réaliser les opérations en 3.2 et les résultats obtenus.
- Calculer le rendement de l'immobilisation.

Risques, sécurité, déchets
Les réactifs utilisés sont fournis prêts à l'emploi. Le tampon contient du 2-mercaptoéthanol 1 mmol/L, une concentration qui permet la manipulation du tampon prêt à l'emploi dans les conditions usuelles de laboratoire (consulter les documents de risques et sécurité pour la manipulation du 2-mercaptoéthanol concentré). La solution d'arrêt est une solution alcaline concentrée, le port des lunette de sécurité est nécessaire. La charge en EDTA à 4 mM est très faible.